Witterungsgeführte OpenTherm Mischersteuerung, 7 Tage, incl. 1 Fühler (RAMSES 816 top2)

Digitale Mischersteuerung, 3 verschiedene Wochenprogramme, 3 Komfort- und 2 Absenktemperaturen können den jeweiligen Phasen zugeordnet werden, INFO-Taste für die wichtigsten Daten, Party/ECO-Programm, Kaminkehrerfunktion mit Taste auf der OT-Box, Kesselmindesttemperatur einstellbar,  2-stufige Brennersteuerung möglich, Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerter Heizphase z. B. für Ferienwohnungen programmierbar, USB-Schnittstelle für Modem, Automatische Sommer-/Winterzeitkorrektur, Regelung der Vorlauftemperatur über motorisch verstellbaren Mischer, 3 Punkt-Regelung mit Anlegesensor, Pumpenschutzfunktion,  Eingänge: Außensensor, Vorlaufsensor, Heizkreis (im Set enthalten), Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Relaisschaltzeiten z. B. Brennerlaufzeit, Einstellbare Erinnerungsfunktion für Heizungswartung, Ausgänge 2 x 2 (1) A (Relais) und 1 x 1 (1) A (Relais).

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAMSES 816 top 2

Bestell-Nr.: 8169132

Einheit: ST